## Slide 1
Chapitre 4: Méthodes électrochimiques
4.1 introduction
4.2 potentiométrie
4.3 ampérométrie
4.4 coulométrie
4.5 voltampérométrie

## Slide 2
Diversité des méthodes électrochimiques
Nous avons décrit plusieurs grandeurs électriques qui donnent des informations complémentaires sur le système électrochimique étudié :
  - le potentiel d’électrode E
  - le courant électrique i
  - la charge électrique Q (aussi appelée quantité d’électricité).
Les méthodes électrochimiques d’analyse consistent à mesurer une ou plusieurs de ces grandeurs dans le but de déterminer la composition de la solution, des paramètres redox (E°) ou d’étudier le mécanisme d’une réaction à l’électrode :
  - les méthodes potentiométriques reposent sur la mesure de E à
  courant constant ou nul.
  - les méthodes ampérométriques reposent sur la mesure du
  courant à potentiel imposé constant.
  - les méthodes coulométriques reposent sur la mesure de Q.
  - les méthodes voltampérométriques reposent sur la mesure du
  courant en fonction du potentiel imposé variable.

## Slide 3
Chapitre 4: Méthodes électrochimiques
4.1 introduction
4.2 potentiométrie
4.3 ampérométrie
4.4 coulométrie
4.5 voltampérométrie

## Slide 4
Dosage potentiométrique à une électrode indicatrice
VCe4+ ajouté
EPt
2 Veqv
E°Ce4+/Ce3+
E°Fe3+/Fe2+
Veqv

## Slide 5
Chapitre 4: Méthodes électrochimiques
4.1 introduction
4.2 potentiométrie
4.3 ampérométrie
4.4 coulométrie
4.5 voltampérométrie

## Slide 6
Principe des méthodes ampérométriques
Eeq
E
i
RO
ilim,a  [R]sol
Un potentiel constant est appliqué à l’électrode de travail, et on mesure le courant résultant dans le circuit.
Il est judicieux de choisir le potentiel dans la région où le courant limite est atteint, car le courant mesuré est alors directement proportionnel à la concentration de l’espèce d’intérêt.
Eappliqué

## Slide 7
Exemple: titration de Pb2+ par SO42-
Pb2+ + SO42- PbSO4 (s)
La disparition des ions Pb2+ peut être suivie en appliquant un potentiel
dans la région où le courant limite est atteint et en mesurant le courant.
Dosage ampérométrique
Eappliqué
Pb Pb2+
i
- 0.13 V
E
imesuré
Veqv
VSO42-

## Slide 8
Pt cathode
Ag anode
Membrane perméable à O2
Electrolyte
Les électrodes sélectives décrites dans le chapitre précédent sont des capteurs électrochimiques qui reposent sur la mesure du potentiel. Les capteurs ampérométriques constituent un autre type de capteur électrochimique pour laquelle l’information est obtenue à partir de la relation entre le courant et la concentration.
Exemple de capteur ampérométrique:
l’électrode de Clark pour la détection de
l’oxygène dissous.
- Une tension de 0.7 V est appliquée
entre l’anode et la cathode
- O2 est réduit à la cathode de Pt
O2+ 4e- + 2 H2O = 4 OH-
- imesuré  [O]sol
- Une calibration est nécessaire avec
une solution étalon de O2 dissous
Capteurs ampérométriques
O2
H2O

## Slide 9
GOXred
GOXox
Biocapteur ampérométrique à glucose
Glucose
Acide gluconique
Medred
Medox
Electrode
Trop lente!
Exemple de médiateurs redox :
  - substrat de l’enzyme H2O2 (1ère génération de capteur)
  - Ferrocene, Fe(CN)64- (2ème génération)
Problème d’interférences : acide ascorbique, acide urique, acide lactique
e-

## Slide 10
Chapitre 4: Méthodes électrochimiques
4.1 introduction
4.2 potentiométrie
4.3 ampérométrie
4.4 coulométrie
4.5 voltampérométrie

## Slide 11
Coulométrie
Cette méthode consiste à mesurer la quantité d’électricité (ou charge électrique) nécessaire pour réduire ou oxyder complètement l’espèce d’intérêt.
= donc
peut être mesurée avec un coulomètre.
La quantité d’électricité, le nombre n d’électrons échangés et la quantité d’espèces nO consommées à l’électrode sont reliées par la loi de Faraday
Q = nO×n×F = n ×[O] × Vsol × F
Cette technique peut servir à déterminer une concentration (titrage coulométrique) ou n.
O + n e- = R

## Slide 12
Chapitre 4: Méthodes électrochimiques
4.1 introduction
4.2 potentiométrie
4.3 ampérométrie
4.4 coulométrie
4.5 voltampérométrie

## Slide 13
Principe des méthodes voltampérométriques
Rappel: en utilisant un montage à 3 électrodes, un potentiel variable est appliqué entre l’électrode de travail et l’électrode de référence et le courant est mesuré entre l’électrode de travail et l’électrode auxiliaire.
Souvent un balayage linéaire de potentiel est utilisé (voltammétrie à balayage linéaire) :
E = Ei + v ×t (v est appelée vitesse de balayage)
Plusieurs paramètres peuvent être ajustés :
  - valeurs initiales Ei et finales Ef du potentiel (n’importe où dans le domaine d’électroactivité)
  - vitesse de balayage : de quelques mV/s (balayage très lent) à plusieurs V/s (balayage très rapide).
  - mode de transport de matière : agitation (voltammétrie stationnaire) ou pas (voltammétrie non stationnaire).

## Slide 14
La voltammétrie cyclique est l’une des techniques les plus utilisées pour étudier les mécanismes électrochimiques.
On effectue d’abord un balayage
linéaire entre Ei et Ef (scan aller) puis
dans la direction opposée jusqu’au
potentiel initial Ei (scan retour).
Il n’y a pas d’agitation, donc l’évolution
des espèces formées à l’électrode durant
le scan aller peut être suivie durant le
scan retour.
Voltammétrie cyclique
E
t
Ef
t1
Ei
t2

## Slide 15
Eeq
E
i
R O
R O
t
E
Ei
Ef
Ef
t1
Ei
t2
Voltammogramme cyclique d’un système réversible
Sans complication chimique
R = O + n e-
Ep,c
Ep,a
NB: l’écart Ep,a Ep,c est caractéristique de la réversibilité du couple (O/R).

## Slide 16
R O
Voltammogramme cyclique d’un système réversible
Avec réaction chimique successive (mécanisme EC)
R = O + n e-
O X (X non électroactif dans la même gamme de potentiel que O et R)
Eeq
E
i
R O
t
E
Ei
Ef
Ef
t1
Ei
t2
balayage retour
vitesse de balayage très rapide
vitesse de balayage très lente
vitesse de balayage intermédiaire